| «СОГЛАСОВАНО» Главный инженер ______________ А.М.Сергеев Начальник ПТО ______________ П.А.Денисов |  | «УТВЕРЖДАЮ» И.о. директора МУП «СЖКХ» |
| --- | --- | --- |
|  |  | ______________ А.П.Васин |

02 мая 2012 года

Извещение № 11/12

о проведении запроса котировок цен «Мероприятий по подготовке объектов жилищно-коммунального хозяйства к работе в осенне-зимний период 2012-2013 годов муниципального образования Нижневартовский район» на выполнение работ «Замена, монтаж, и пуско-наладка котлов ИжКВр-1,16КД в с. Корлики Нижневартовского района.»

Муниципальное унитарное предприятие «Сельское жилищно-коммунальное хозяйство» (далее - «Заказчик») настоящим приглашает к участию в запросе котировок цен юридических, физических лиц и индивидуальных предпринимателей (далее - «Участники») оказать услуги по замене, монтаже, и пуско-наладке котлов ИжКВр-1,16КД с заменой дымоходных труб в с.п. Ваховск Нижневартовского района.» Заказчик

| Наименование | Муниципальное унитарное предприятие «Сельское жилищно-коммунальное хозяйство» |
| --- | --- |
| Юридический адрес: | 628602, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, г. Нижневартовск, ул. 23-П, район Речпорта |
| Почтовый адрес | 628602, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, г. Нижневартовск, ул. 60 лет Октября, д.4а/П |

# Способ размещения заказа

Запрос котировок

Наименование запроса котировок

# Замена, монтаж, и пуско-наладка котлов ИжКВр-1,16КД в с. Корлики Нижневартовского района.

# Контактная информация

| Почтовый адрес | 628602, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, г. Нижневартовск, ул. 60 лет Октября, д.4а/П |
| --- | --- |
| Телефон | +7 (3466) 41-48-80; факс: (3466) 25-00-33 |
| Адрес электронной почты | sel_zhkh_nv@mail.ru |
| Контактное лицо | Комарова Вера Владимировна |

# Источник финансирования

Средства от приносящей доход деятельности

# Предмет Контракта:

| Начальная/максимальная цена контракта, руб. | 3 861 960 (Цена включает в себя все налоги, сборы, пошлины и прочие расходы) |
| --- | --- |
| Наименование работ | Замена, монтаж, и пуско-наладка котлов ИжКВр-1,16КД в с. Корлики Нижневартовского района.» |

# Место и сроки выполнения работ

| Место выполнения работ | С. Корлики Нижневартовского района (согласно технического задания Приложение № 1) |
| --- | --- |
| Сроки выполнения работ | С момента подписания контракта по 31.08.2012 года (согласно технического задания Приложение № 1) |

## Оплата Контракта

| Сроки и порядок оплаты | Оплата производится по факту поставки, монтажа и пуско-наладки на основании акта о приеме (поступлении) оборудования унифицированной формы № ОС-14, товарных накладных и счетов-фактур, предъявленных Поставщиком, в течение 10 дней с момента их подписания. |
| --- | --- |

## Порядок подачи заявок

| Форма котировочной заявки | Согласно Приложению № 2 к Извещению о запросе котировок |
| --- | --- |
| Место подачи заявок | 628602, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, г. Нижневартовск, ул. 60 лет Октября, д.4а/П, 2 этаж, юридический отдел |
| Дата начала подачи заявок | Со дня размещения извещения на сайте сжкх-нв.рф |
| Дата и время окончания подачи заявок | 04.05.2012г. 17:00 (время местное) |

Срок подписания Контракта

Муниципальный контракт может быть заключен на следующий день после подписания протокола рассмотрения и оценки котировочных заявок и не позднее чем через двадцать дней со дня подписания указанного протокола.

Приложение № 1

к извещению о проведении

запроса котировок цен

от 02.05.2012г. № 11/12

Техническое задание

1. Общие положения

Выполнить полный комплекс строительно-монтажных и специальных  работ в рамках «Мероприятий по подготовке объектов жилищно-коммунального хозяйства к работе в осенне-зимний период 2012-2013 годов муниципального образования Нижневартовский район» по объекту «Замена, монтаж, и пусконаладка  котлов  ИжКВр-1,16КД в с. Корлики. Нижневартовского  района.» согласно исходных данных, в соответствии с действующими СНиП, ТУ, утвержденной проектно-сметной документацией, с предоставлением исполнительной документации в системе «Map-info» (с оплатой затрат по выполнению исполнительной документации Подрядчиком), со сдачей в эксплуатацию.

2. Описание подлежащих выполнению работ

Произвести демонтажные работы:

1. Демонтаж   каркаса кровли котельной  -0,5т.

2.  Демонтаж колонны у ворот -0,37т

3. Демонтаж кровельного покрытия  из профилированного листа-90м2.

4. Демонтаж   2  котлов  -6,4т.

5. Демонтаж  дымовых  насосов  от  котлов -2шт.

Монтажные работы.

Смонтировать каркас кровли в котельной -0,5т. Произвести  монтаж кровельного  покрытия  из проф.  листа. -90м2.  Произвести монтаж  дополнительного ригеля  из швеллера  не менее №20 – над воротами -0,184т. Произвести монтаж рамы под котлы из швеллера  не менее  № 18 - 0,8т. Произвести огрунтовку металлических поверхностей грунтовкой  ГФ – 021  площадью - 20м2.  Произвести подлив фундамента под котлы бетоном – 6 м3. Смонтировать  2 котла   ИжКВр-1,16КД, с  комплектующими  материалами, согласно приложения. Закрепить котлы высокопрочными  болтами на раме, вес болтов  - 0,05т. Произвести монтаж дымовых  насосов к котлу - 2шт. Произвести пусконаладочные работы  котлов - 2шт, и вентиляторов  - 2шт,

3. Условия выполнения работ

Работы должны производиться без нарушения производственного цикла, с соблюдением техники безопасности и  СНиП.

Подрядчик производит оплату за потребление, подключение, отключение электроэнергии согласно «Правил технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, объектов по производству электрической энергии, а также объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, к электрическим сетям», со сдачей собственнику согласно Правил.

4. Срок выполнения работ

Срок выполнения работ – с момента подписания муниципального контракта до 31 августа 2012г.

5. Срок и порядок оплаты

Оплата производится по факту поставки, монтажа и пуско-наладки на основании акта о приеме (поступлении) оборудования унифицированной формы № ОС-14, товарных накладных и счетов-фактур, предъявленных Поставщиком, в течение 10 дней с момента их подписания.

6. Максимальная стоимость в действующих ценах

(с учетом всех затрат):  3861960 рублей.

7. Исходные данные

локальные сметы в ценах 2001года на сумму      827183     рубля (с учётом накладных расходов, сметной прибыли и транспорта материалов) и ресурсы на электронном носителе.

8. Общие требования к выполнению работ

Подрядчик несет ответственность за предоставление рабочей силы в достаточном количестве  надлежащей квалификации.

Работники, замеченные на объекте в нетрезвом состоянии, немедленно удаляются и полностью отстраняются от дальнейшей работы на данном объекте.

9. Требования к качеству  при выполнении работ

Подрядчик гарантирует:

- использование при осуществлении работ материалов и оборудования надлежащего качества с подтверждением  соответствующими  документами (сертификат качества, гигиенический сертификат, паспорт);

- качественное выполнение работ в полном объеме, в соответствии со сметной документацией и действующими СНиП;

- своевременное устранение недостатков и дефектов, выявленных при приемке работ или в период гарантийного срока своими силами и за свой счет;

- возмещение штрафных санкций по предписаниям и распоряжениям Государственной жилищной инспекции, административной технической инспекции, иных уполномоченных органов и организаций, связанных с дефектами, допущенными по вине Подрядчика.

10. Требования к безопасности выполнения работ и безопасности результатов работ

Подрядчик обязан вести журнал инструктажа по технике безопасности и пожарной безопасности.

11. Требования по сроку гарантий на результаты работ

1. Гарантия незамедлительного, по первому требованию заказчика устранения всех обнаруженных дефектов за свой счет.

2. Гарантия качества выполненных работ – 5 лет со дня подписания акта сдачи-приемки работ.

| Приложение к техническому заданию Для проведения монтажных работ по установке двух котлов ИжКВр-1,16КД в котельной с. Корлики потребуются: Наименование ед. изм. кол-во цена стоимость Труба ф133 мм стенка 4,5 мм м/т 24/0,34 Труба ф108 мм стенка 4 мм м/т 18/0,19 Труба ф57 мм м/т 36/0,19 Труба dy 20 м/т 20/0,037 Труба dy 15 м/т 36/0,052 Отвод 133*4,5 | шт 8 Отвод 108 шт 8 Отвод 57*3,5 шт 6 Фланец dy 125 Py 25 шт 6 Фланец dy 100 Py 25 шт 6 Фланец dy 50 Py25 шт 6 Клапан обратный межфланцевый dy 50 шт 4 Клапан предохранительный 17с28нж dy 50 шт 2 Кран шаровый dy 32 шт 1 Кран шаровый dy 20 шт 16 Кран шаровый dy 15 шт 12 Кран трехходовой под манометр шт 6 Манометр 10 атм. шт 6 Термометр ТТЖ шт 5 Затвор дисковый dy 125 шт 2 Затвор дисковый dy 100 шт 4 Затвор дисковый dy 50 шт 4 Болт М16х130 шт/кг 52/12 Болт М16х70 шт/кг 36/5 Болт М12х50 шт/кг 20/1 Гайка М16 шт/кг 88/5,3 Гайка М12 шт/кг 20/0,5 Болт М10х30 шт/кг 25/1 Гайка М10 шт/кг 25/0,5 Лист г\к 3мм тонн 0,7 Лист г\к 4мм тонн 0,35 Электроды МР3с 3мм кг 20 Электроды УОНИ 13/55 3 мм | кг 45 ШАОН 15 кг 5 КАОН 4 кг 20 Цемент ПЦ-400 кг 100 Швеллер №14 тонн 0,28 Прокладка паронит dy 100 шт 8 Прокладка паронит dy 50 шт 12 Уголок №50 стенка 5 мм тонн 0,1 Уголок №32 стенка 4 мм тонн 0,051 Сталь круглая ф16 мм тонн 0,01 Грязевик dy 125 шт 1 Клапан обратный муфтовый dy 20 шт 1 Сгон dy 15 шт 6 Муфта dy 15 шт 6 Контргайка dy15 шт 6 Резьба dy 15 шт 6 Отвод dy 15 шт 6 Бочонок dy 15 шт 6 Сгон dy 20 шт 14 Муфта dy 20 шт 14 Контргайка dy 20 | шт 14 Резьба dy 20 шт 14 Отвод dy 20 шт 14 Бочонок dy 20 шт 14 Сгон dy 50 шт 6 Муфта dy 50 шт 6 Контргайка dy50 шт 6 Резьба dy 50 шт 6 Бочонок dy 50 шт 6 Лента ФУМ М1 кг 1 Лён сан.технический кг 0,2 Грунтовка ГФ-021 кг 7,2 Эмаль ПФ-115 кг 7,6 Серебрянка л 2 Уайт-спирит л 5 Дымосос ДН-3,5 шт 2 Кислород (баллон 40 л) шт 7 Пропан (баллон 50 л) шт 1 ИТОГО Также для монтажа потребуется увеличение дверного проема: ширина – 2,2 м, высота – 2,6 м. Швеллер-№16 Для работы с котлами рекомендуем использовать насосную станцию на базе трех насосов Calpeda NR50/160A, а также требуется автоматика, шит управления насосами, щит управления 2-мя котлами. |
| --- | --- | --- | --- |

Исполняющий

обязанности директора                                                              А.П.Васин

Приложение № 2

к извещению о проведении

запроса котировок цен

от 02.05.2012г. № 11/12

Председателю

котировочной комиссии

КОТИРОВОЧНАЯ ЗАЯВКА

На выполнение работ по замене, монтаже, и пуско-наладке котлов ИжКВр-1,16КД в с. Корлики Нижневартовского района.

Дата: «____» ________ 2012 г.

От кого:

| Адрес |  |
| --- | --- |
| Тел/факс |  |
| Банковские реквизиты |  |
| Расчетный счет |  |
| Корреспондентский счет |  |
| ИНН |  |
| КПП |  |
| БИК |  |
| ОКПО |  |
| Свидетельство о государственной регистрации |  |

Изучив направленный Вами запрос котировок цен, мы нижеподписавшиеся, предлагаем осуществить доставку следующих товаров, работ, услуг на общую сумму  ___________________    руб.

Заявленная в котировочной заявке стоимость не подлежит увеличению в течение всего срока действия муниципального контракта.

Место выполнения работ: с.Корлики Нижневартовского района ХМАО.

Срок выполнения работ: с момента подписания контракта по 31.08.2012 год.

Срок и условия оплаты (размер аванса %) - путем безналичного перечисления денежных средств на расчетный счет, в течение 10 банковских дней с момента получения счета-фактуры по факту выполненных работ.

Руководитель    (ФИО)                                                                                                                             подпись

Приложение № 3

к извещению о проведении

запроса котировок цен

от 02.05.2012г. № 11/12

Муниципальный контракт

На замену, монтаж и пуско-наладку котлов ИжКВр-1,16КД в с. Корлики Нижневартовского района

г. Нижневартовск					                 «___»________ 20__г.

Муниципальное Унитарное предприятие «Сельское жилищно-коммунальное хозяйство», именуемое в дальнейшем ЗАКАЗЧИК, в лице  исполняющего обязанности директора предприятия Васина Андрея Павловича, действующего на основании Устава, с одной стороны,  и _____________________________, именуемое в дальнейшем ПОДРЯДЧИК, в лице ______________________, действующего  на основании______________________,  с другой стороны, именуемые в дальнейшем Стороны, на основании Положения о закупке товаров, работ, услуг МУП «СЖКХ» и протокола рассмотрения и оценки котировочных заявок  от «____»_____ 2012г. № _______, заключили настоящий Контракт о нижеследующем:

- ПРЕДМЕТ  КОНТРАКТА

1.1. Подрядчик в счет стоимости Контракта,  выполнит собственными и привлеченными силами и средствами замену, монтаж и пуско-наладку котлов ИжКВр-1,16КД в с. Корлики Нижневартовского района согласно мероприятий по подготовке объектов жилищно-коммунального хозяйства Нижневартовского района к работе в осенне-зимний период 2012-2013гг. согласно технического задания (приложением  №1, являющимся неотъемлемой частью настоящего Контракта).

1.2. Замена, монтаж и пуско-наладка, предусмотренные настоящим Контрактом, выполняются Подрядчиком в полном объеме, с качеством и в сроки, оговоренные Контрактом.

2. СТОИМОСТЬ   РАБОТ

2.1.Стоимость замены, монтажа и пуско-наладки оборудования по настоящему Контракту составляет: ___________________________ рублей______ копеек.

Общая сумма по настоящему Контракта является твердой и составляет _____________  рублей _______ копеек.

2.2.Расчеты по настоящему Контракту производятся  путем перечисления на расчетный счет Подрядчика 30% предоплаты, на основании выставленных Подрядчиком платежных документов, оформленных в установленном порядке.

Стоимость всех затрат, в том числе:

в цену Контракта (в стоимость товара) включены все налоги, сборы и другие обязательные платежи, предусмотренные законодательством Российской Федерации (в т.ч. НДС), таможенные пошлины, все затраты (расходы), связанные с изготовлением (выпуском в обращение), сертификацией, а также доставкой (сбытом) товара (в т.ч. охраной товара (груза) в пути следования), хранением, транспортировкой (перевозкой, в т.ч. железнодорожным транспортом), погрузкой в транспортные средства (вагоны, контейнеры), подачей и уборкой вагонов, контейнеров, страхованием груза (товара) в пути следования и др. расходов), стоимость перевозки по реке до с. Корлики, стоимость тары (упаковки), расходы на экспертизу (при указании в Контракте о необходимости ее проведения), замена, монтаж и пуско-наладка.

Цена Контракта  и единичные цены, представленные участником размещения заказа, не подлежат корректировке в ходе выполнения условий Контракта.

3. СРОКИ  ВЫПОЛНЕНИЯ  РАБОТ

3.1. Замена, монтаж и пуско-наладка по настоящему Контракту выполняются Подрядчиком с момента подписания Контракта по 31 августа 2012 г.

Право собственности Заказчику переходит в момент получения и подписания накладных на  котлы КВДМ-1.

4. ПЛАТЕЖИ  И  РАСЧЕТЫ

4.1.Оплата за замену, монтаж и пуско-наладку производится в размере, предусмотренном Разделом 2 настоящего Контракта, путем перечисления денежных средств на расчетный счет Подрядчика, по факту  замены, монтажа и пуско-наладки, на основании акта о приеме (поступлении) оборудования унифицированной формы № ОС-14, товарных накладных и счетов-фактур, предъявленных Подрядчиком, в течение 10 банковских дней путем перечисления денежных средств на расчетный счет Подрядчика.

5. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА   ПОДРЯДЧИКА.

Для выполнения настоящего Контракта  Подрядчик:

5.1.Выполнит своими силами и средствами замену, монтаж, пуско-наладку в объеме и сроки, предусмотренные настоящим Контрактом  и приложениями к нему.

5.2.Несет ответственность перед Заказчиком за надлежащие замену, монтаж, пуско-наладку  по настоящему Контракту.

5.3.Выполнит в полном объеме все свои обязательства, предусмотренные  Контрактом.

5.4.Сдаст законченные работы по акту о приеме (поступлении) оборудования унифицированной формы № КС-14.

5.5.Закупаемые  котлы должны быть заводского изготовления, соответствовать требованиям ГОСТ и ТУ, со всеми сборочными единицами, комплектующим и вспомогательным оборудованием, производственными приспособлениями, другими изделиями, необходимыми для его бесперебойной и нормальной работы.
К котлам прилагаются: (к каждой единице): технические характеристики на русском языке; паспорт предприятия-изготовителя; сертификаты; эксплуатационная документация, включающая инструкции по замене, монтажу и пуско-наладке  требования к хранению.

5.6.Место поставки: с. Корлики,  Нижневартовского района, ХМАО - Югра, Тюменская область, Россия.

5.7. Подрядчик извещает Заказчика о готовности замене за три рабочих дня до начала замены.

5.8.С партией котлов Подрядчик обязуется направить сопроводительную документацию (счет-фактуру, накладную, акты сдачи-приемки товара, копии сертификатов соответствия).

5.9. Подрядчик обязуется за свой счет устранить дефекты, выявленные в продукции, в течении гарантийного срока или заменить товар, если не докажет, что дефекты возникли в результате нарушения Заказчиком правил эксплуатации продукции или условий хранения.

6. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА   ЗАКАЗЧИКА.

Для выполнения настоящего Контракта  Заказчик:

6.1.Обеспечит финансирование и произведет платежи в соответствии с Разделом 4 настоящего Контракта.

6.2.Примет  замену, монтаж, пуско-наладку  на объекте по акту о приеме (поступлении) оборудования унифицированной формы № КС-14, товарных накладных и счетов-фактур, предъявленных Подрядчиком.

6.3. При обнаружении производственных дефектов котлов Заказчик обязан известить Подрядчика о выявленных дефектах в течение 10 дней после их обнаружения с приложением подробного перечня указанных дефектов.

7. ГАРАНТИИ.

7.1.Подрядчик гарантирует:

- Выполнение замены, монтажа, пуско-наладки в полном объеме и в сроки, определенные условиями настоящего Контракта;

- Качество выполнения всех работ в соответствии с проектной документацией и действующими нормами;

- Своевременное устранение недостатков и дефектов, выявленных при приемке работ и в период гарантийной эксплуатации оборудования.

Гарантии:
1. Гарантия нормальной и бесперебойной работы (эксплуатации) котлов 5 лет со дня подписания акта сдачи-приемки работ.

2. Гарантия незамедлительного, по первому требованию Заказчика устранения всех обнаруженных дефектов Подрядчика за свой счет.

8.ПОРЯДОК  ПРИЕМКИ-ПЕРЕДАЧИ  ТОВАРА.

8.1.Приемка Товара на соответствие, предусмотренным в настоящем Контракте по количеству, качеству, комплектности осуществляется Заказчиком после проведения пуско-наладочных работ.

8.2. При завершении поставки Товара Подрядчик представляет Заказчику оформленные и подписанные со своей стороны следующие документы: товарные накладные (в письменном виде в 2 (двух) экземплярах), счета-фактуры, а также все необходимые для приемки Товара документы (сертификаты, лицензии, иные документы).

8.3.Проверка соответствия  качества оказываемых услуг требованиям, установленным настоящим Контрактом может  осуществляться с привлечением независимых экспертов.

8.4.В случае мотивированного отказа Заказчика от принятия работ, Заказчик вправе составить акт с указанием перечня необходимых доработок и сроков их выполнения Подрядчиком.

8.5. Подрядчик в случае получения от Заказчика мотивированного письменного отказа (факсимильной связью, телетайпом, электронной почтой, почтой) о несоответствии Товара по количеству, комплектности и качеству, указанным в настоящем Контракте и/или Приложении к настоящему Контракту (Спецификация), обязан за свой счет устранить указанные несоответствия и/или недостатки в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты получения мотивированного письменного отказа. Датой отправки мотивированного письменного отказа считается дата отправления его Заказчиком.

8.6.Риск случайной гибели или случайного повреждения Товара до его передачи Заказчиком лежит на Подрядчике.

9. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА   НЕПРЕОДОЛИМОЙ  СИЛЫ.

9.1.При возникновении форс-мажорных обстоятельств, которые делают полностью или частично невозможным выполнение Контракта одной из Сторон, а именно: пожар, стихийное бедствие, военные действия всех видов, замена текущего законодательства и другие возможные обстоятельства непреодолимой силы, не зависящие от Сторон, сроки выполнения обязательств продлеваются на то время, в течение которого действуют эти обстоятельства.

9.2.Если указанные в п. 9.1.   форс-мажорные обстоятельства или их последствия будут длиться более трех месяцев, то Стороны обсудят, какие меры следует принять для продолжения  замены, монтажа и пуско-наладки.

9.3.Если Стороны не смогут договориться в течение двух месяцев, тогда каждая из Сторон вправе потребовать расторжение Контракта, причем ни одна из Сторон не может требовать от другой возмещения убытков.

9.4.Сторона, оказавшаяся не в состоянии выполнить свои обязательства по настоящему Контракту, обязана незамедлительно известить другую Сторону о наступлении или прекращении действия обязательств, препятствующих выполнению ею этих обязательств.

10. РАСТОРЖЕНИЕ  КОНТРАКТА.

10.1.Расторжение Контракта  допускается по согласованию Сторон или решению суда по основаниям предусмотренным гражданским  законодательством.

10.2. Заказчик вправе требовать расторжения Контракта  с  Подрядчиком при следующих обстоятельствах:

- Задержка Подрядчиком начала замены, монтажа и пуско-наладки более чем на 10 (десять) дней, по причинам, не зависящим от Заказчика;

- Задержка Подрядчиком окончания производства работ более чем на 10 (десять) дней, по причинам, не зависящим от Заказчика;

- Нарушение Подрядчиком условий Контракта, ведущих к снижению качества  замены, монтажа и пуско-наладки оборудования.

11. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ  СТОРОН.

11.1.В случае срыва сроков замены, монтажа, пуско-наладки по Контракту по вине Подрядчика, последний уплачивает Заказчику пеню в размере 0,1% от стоимости работ по настоящему Контракту за каждый день просрочки до фактического исполнения обязательств по Контракту.

11.2.Уплата пени, штрафа, и неустоек, а также возмещение убытков не освобождает Стороны от исполнения своих обязательств в натуре.

12. ПОРЯДОК  РАЗРЕШЕНИЯ  СПОРОВ.

12.1. Споры, которые возникают при исполнении условий настоящего Контракта, разрешаются в претензионном порядке. Претензии рассматриваются в течение 10 дней со дня поступления.

12.2. Споры, не урегулированные в претензионном порядке, разрешаются Арбитражным судом в порядке, предусмотренном действующим законодательством РФ.

13. ПРОЧИЕ  УСЛОВИЯ.

13.1.Ущерб, нанесенный третьему лицу в результате замены, монтажа, пуско-наладки по вине Подрядчика, компенсируется Подрядчиком.

13.2.Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим Контрактом, применяются нормы законодательства Российской Федерации.

13.3.Изменения и дополнения  к  Контракту не допускаются, за исключением случаев, предусмотренных  законодательством о размещении заказа. Все изменения и дополнения к настоящему Контракту считаются действительными, если они оформлены в письменном виде и подписаны Сторонами.

14. СРОК  ДЕЙСТВИЯ  КОНТРАКТА.

14.1. Контракт, вступает в силу с момента подписания его Сторонами и действует по  31 августа 2012 года, в части взаиморасчетов – до полного исполнения Сторонами своих обязательств.

14.2. Настоящий Контракт составлен в двух экземплярах по одному для каждой из Сторон.

15. ЮРИДИЧЕСКИЕ  АДРЕСА  СТОРОН

| «Подрядчик»: Подпись ____________ /___________/ | «Заказчик»: МУП «СЖКХ» Юридический адрес: 628602, Россия, Ханты-Мансийский Автономный округ - Югра АО, Нижневартовск г., район Речпорта, 23-П ул. Почтовый адрес: 628602, Россия, Ханты-Мансийский Автономный округ - Югра АО, г. Нижневартовск, ул. 60 лет Октября, д.4а/П р/с 40702810300100003267, Филиал ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО БАНКА ОАО в г.Нижневартовске, БИК 047169745 ИНН 8620012191 ОКПО 53481608 КПП 860301001 к/с 30101810900000000745 тел/факс: (3466) 25-00-33 Исполняющий обязанности директора МУП «СЖКХ» Подпись _________ А.П.Васин |
| --- | --- |