| «СОГЛАСОВАНО» Главный инженер ______________ А.М.Сергеев Начальник ПТО ______________ П.А.Денисов |  | «УТВЕРЖДАЮ» И.о. директора МУП «СЖКХ» |
| --- | --- | --- |
|  |  | ______________ А.П.Васин |

02 мая 2012 года

Извещение № 13/12

о проведении запроса котировок цен «Мероприятий по подготовке объектов жилищно-коммунального хозяйства к работе в осенне-зимний период 2012-2013 годов муниципального образования Нижневартовский район» на выполнение работ «Замена  участка тепловодосетей по ул. Цветочная, д. 2, ул. Цветочная, д.14, ул. Центральная, д.17, ул. Центральная, д.7 в с. Охтеурье  Нижневартовского района».

Муниципальное унитарное предприятие «Сельское жилищно-коммунальное хозяйство» (далее - «Заказчик») настоящим приглашает к участию в запросе котировок цен юридических, физических лиц и индивидуальных предпринимателей (далее - «Участники») оказать услуги по замене  участка тепловодосетей по ул. Цветочная, д. 2, ул. Цветочная, д.14, ул. Центральная, д.17, ул. Центральная, д.7 в с. Охтеурье  Нижневартовского района.

Заказчик

| Наименование | Муниципальное унитарное предприятие «Сельское жилищно-коммунальное хозяйство» |
| --- | --- |
| Юридический адрес: | 628602, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, г. Нижневартовск, ул. 23-П, район Речпорта |
| Почтовый адрес | 628602, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, г. Нижневартовск, ул. 60 лет Октября, д.4а/П |

# Способ размещения заказа

Запрос котировок

Наименование запроса котировок

# Замена  участка тепловодосетей по ул. Цветочная, д. 2, ул. Цветочная, д.14, ул. Центральная, д.17, ул. Центральная, д.7 в с. Охтеурье  Нижневартовского района.

# Контактная информация

| Почтовый адрес | 628602, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, г. Нижневартовск, ул. 60 лет Октября, д.4а/П |
| --- | --- |
| Телефон | +7 (3466) 41-48-80; факс: (3466) 25-00-33 |
| Адрес электронной почты | sel_zhkh_nv@mail.ru |
| Контактное лицо | Комарова Вера Владимировна |

# Источник финансирования

Средства от приносящей доход деятельности

# Предмет Договора:

| Начальная/максимальная цена Договора, руб. | 2 256 603,00 (Цена включает в себя все налоги, сборы, пошлины и прочие расходы) |
| --- | --- |
| Наименование работ | Замена участка тепловодосетей по ул. Цветочная, д. 2, ул. Цветочная, д.14, ул.Центральная, д.17, ул. Центральная, д.7 в с. Охтеурье Нижневартовского района. |

# Место и сроки выполнения работ

| Место выполнения работ | С. Охтеурье Нижневартовского района (согласно технического задания Приложение № 1) |
| --- | --- |
| Сроки выполнения работ | С момента подписания Договора по 31.08.2012 года (согласно технического задания Приложение № 1) |

## Оплата Договора

| Сроки и порядок оплаты | Оплата производится на основании актов выполненных работ формы КС-2 и справок выполненных работ КС-3 в течение 10 дней с момента их подписания и предоставления счета-фактуры. |
| --- | --- |

## Порядок подачи заявок

| Форма котировочной заявки | Согласно Приложению № 2 к Извещению о запросе котировок |
| --- | --- |
| Место подачи заявок | 628602, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, г. Нижневартовск, ул. 60 лет Октября, д.4а/П, 2 этаж, юридический отдел |
| Дата начала подачи заявок | Со дня размещения извещения на сайте сжкх-нв.рф |
| Дата и время окончания подачи заявок | 04.05.2012г. 17:00 (время местное) |

Срок подписания Договора

Договор может быть заключен на следующий день после подписания протокола рассмотрения и оценки котировочных заявок и не позднее чем через двадцать дней со дня подписания указанного протокола.

Приложение № 1

к извещению о проведении

запроса котировок цен

от 02.05.2012г. № 13/12

Техническое задание

- Общие положения

Выполнить полный комплекс строительно-монтажных и специальных работ в рамках «Мероприятий по подготовке объектов жилищно-коммунального хозяйства к работе в осенне-зимний период 2012-2013 годов муниципального образования Нижневартовский район» по объекту: «Замена  участка тепловодосетей по ул. Цветочная, д. 2, ул. Цветочная, д.14, ул.Центральная, д.17, ул. Центральная, д.7 в с. Охтеурье  Нижневартовского района.», согласно исходных данных, в соответствии с действующими СНиП, ТУ, утвержденной проектно-сметной документацией, со сдачей в эксплуатацию.

2. Описание подлежащих выполнению работ

Наружные сети ТВС.

Демонтажные работы.

Произвести демонтаж  изоляции рулонными  материалами-15м2,демонтаж изоляции поверхностей из матов минераловатных-0,9м3, произвести демонтаж трубопроводов Ду50мм- 160м, произвести демонтаж трубопроводов  Ду15мм – 80м. демонтировать стальные  задвижки Ду 100мм -2шт, ДУ 50мм- 5шт.

Монтаж опор трубопровода.

Произвести бурение ям буровой установкой -94шт. Произвести монтаж свай из стальной водогазопроводной трубы   изготовленной согласно ГОСТ3262-75,  диаметром не менее 57мм, толщиной стенки не менее 3.5мм -235м. произвести монтаж опорных конструкций трубопровода  из трубы Ду 57 мм , толщиной не менее 3,5мм. Произвести монтаж опорных конструкций из стального швеллера изготовленного согласно ГОСТ8240-97,  №8 -1,349т. Окрасить грунтованные металлические поверхности краской, изготовленной согласно ГОСТ5494 – 71,   за два раза -75м2.

Монтаж наружных сетей теплоснабжения.

Произвести монтаж трубопровода теплоснабжения из стальной водогазопроводной трубы изготовленной согласно ГОСТ3262-75 : диаметром не менее 114мм- 220м,  диаметром не менее 57мм-160м. Произвести монтаж задвижек стальных для горячей воды и пара диаметром не менее 50мм -1 комплект,  диаметром не менее 100мм -2 комплекта, диаметром  не менее 40мм- 9 комплектов. Произвести монтаж вентилей пожарных  диаметром 50мм -5шт.  Окрасить грунтованные металлические поверхности краской изготовленной согласно ГОСТ5494 – 71   за два раза -282м2. Произвести монтаж изоляции трубопровода минеральной плитой изготовленной согласно ГОСТ  21880-94 толщиной не менее 60мм – 16,1м3. Произвести монтаж покрытия изоляции – 285м2 из ткани  стеклянной изготовленной согласно  ТУ 6-48-53-90.

насухо с проклейкой швов 285м2. Произвести монтаж покрытия изоляции из оцинкованной стали -285м2.

Произвести врезку трубопровода в существующие тепловые сети. Произвести промывку трубопровода, гидравлические испытания. Оформить соответствующую исполнительную документацию.

Монтаж наружных сетей водоснабжения.

Произвести монтаж трубопровода холодного водоснабжения из полипропиленовой трубы для трубопроводов холодного водоснабжения с давлением 1 МПа и максимальной температурой +95 °С марки PN10(или эквивалент), диаметром не менее 57мм -190м

Произвести врезку трубопровода в существующие сети холодного водоснабжения. Произвести промывку трубопровода, гидравлические испытания. Оформить соответствующую исполнительную документацию.

Полный комплекс работ представлен в локальном сметном расчете.

1. Демонтаж   задвижек   Ду 50мм - 3шт

2. Демонтаж трубопроводов Ду 100мм -  394  п/м

3. Демонтаж трубопроводов  Ду 50мм  - 197п/м

4 . Демонтаж трубопроводов Ду 50мм - 25п/м

5.  Демонтаж трубопроводов  Ду  15мм -   25 п/м

6.  Демонтаж изоляции    из рулонных материалов - 237м2

7. Демонтаж тепловой изоляции из мин ваты  - 14,18м3

8. Уборка и вывоз строительного мусора  - 5,9т

Монтажные работы.

Монтаж  опор  трубопроводов.

Произвести бурение ям бурильной установкой-86шт, монтаж свай из стальной, электросварной трубы, диаметром не менее 57мм, толщиной стенки не менее 3,5мм -215м.  Произвести монтаж опорных конструкций под трубопровод из стальной электросварной трубы, диаметром не менее 57мм, толщиной стенки не менее 4,5мм -25м,   Произвести монтаж  опорных  конструкций трубопроводов из стальной, электросварной трубы, диаметром не менее 57мм, толщиной стенки не менее 4,5мм -40м. Произвести монтаж опор под  полипропиленовую трубу из швеллера №8 - 1,399т, произвести окраску металлоконструкций краской БТ-177 за 2 раза – 40м2.

Сети тепловодоснабжения.

Произвести монтаж трубопроводов водоснабжения из полипропиленовых труб, применяемых  для трубопроводов холодного и горячего водоснабжения с давлением при   t = 20 °С - 2,0 МПа, при t = 75°С - 0,6 МПа  и максимальной температурой +95 °С, PN20, наружным диаметром не менее 40мм -197м. Произвести монтаж трубопроводов из стальных, водогазопроводных труб, диаметром не менее Ду76мм, толщиной стенки не менее 6мм -394м. Произвести монтаж трубопроводов из стальных, водогазопроводных труб, диаметром не менее Ду45мм, толщиной стенки не менее 5мм -50 м.

Произвести врезки в действующие сети трубопроводов отопления и водоснабжения -15шт., монтаж вентилей муфтовых, диаметром не менее 15мм - 16шт., вентилей муфтовых, диаметром не менее 50мм - 5шт.   Произвести монтаж задвижек стальных для горячей воды и пара, диаметром не менее 50мм - 10 комплектов,  диаметром не менее 76мм - 2 комплекта. Произвести монтаж тепловой изоляции матами минераловатными на синтетическом связующем,  плотностью не менее 86-110кг\м3, теплопроводностью не более 0.044Вт\м.К, сжимаемостью не более 40% -20,584м3, монтаж покрытия изоляции рулонными материалами номинальной толщиной не менее 0,24мм, поверхностной плотностью не менее 285гр\м2, разрывной нагрузкой на основу не менее 185кгс -275м2, монтаж покрытия изоляции из оцинкованной стали -275м2. . Огрунтовать металлические поверхности грунтовкой, изготовленной согласно ГОСТ -25129-82  -292м2.

3. Условия выполнения работ

Работы должны производиться без нарушения производственного цикла, с соблюдением техники безопасности и  СНиП.

Подрядчик производит оплату за потребление, подключение, отключение электроэнергии согласно «Правил технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, объектов по производству электрической энергии, а также объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, к электрическим сетям», со сдачей собственнику согласно Правил.

4. Срок выполнения работ

Срок выполнения работ до 31августа 2011г с момента подписания Договора .

5. Срок и порядок оплаты

Оплата производится на основании актов выполненных работ формы КС-2 и справок выполненных работ формы КС-3 в течение 15 дней с момента их подписания и предоставления счета-фактуры.

6. Максимальная стоимость в действующих ценах

(с учетом всех затрат): 2 256 603,00 рублей.

7. Исходные данные

локальные сметы в ценах 2001года на сумму  317 664  рубля (с учётом накладных расходов, сметной прибыли и транспорта материалов и ресурсы на электронном носителе).

локальные сметы в ценах 2001года на сумму 353166   рублей (с учётом накладных расходов, сметной прибыли и транспорта материалов) и ресурсы на электронном носителе.

8. Общие требования к выполнению работ

Подрядчик несет ответственность за предоставление рабочей силы в достаточном количестве  надлежащей квалификации.

Работники, замеченные на объекте в нетрезвом состоянии, немедленно удаляются и полностью отстраняются от дальнейшей работы на данном объекте.

9. Требования к качеству  при выполнении работ

Подрядчик гарантирует:

- использование при осуществлении работ материалов и оборудования надлежащего качества с подтверждением  соответствующими  документами (сертификат качества, гигиенический сертификат, паспорт);

- качественное выполнение работ в полном объеме, в соответствии со сметной документацией и действующими СНиП;

- своевременное устранение недостатков и дефектов, выявленных при приемке работ или в период гарантийного срока своими силами и за свой счет;

- возмещение штрафных санкций по предписаниям и распоряжениям Государственной жилищной инспекции, административной технической инспекции, иных уполномоченных органов и организаций, связанных с дефектами, допущенными по вине Подрядчика.

10. Требования к безопасности выполнения работ и

безопасности результатов работ

Подрядчик обязан вести журнал инструктажа по технике безопасности и пожарной безопасности.

11. Требования по сроку гарантий на результаты работ

1. Гарантия незамедлительного, по первому требованию заказчика устранения всех обнаруженных дефектов за свой счет.

2. Гарантия качества выполненных работ – 5 лет со дня подписания акта сдачи-приемки работ.

.

Исполняющий

обязанности директора                                                              А.П.Васин

Приложение № 2

к извещению о проведении

запроса котировок цен

от 02.05.2012г. № 13/12

Председателю

котировочной комиссии

КОТИРОВОЧНАЯ ЗАЯВКА

Замена  участка тепловодосетей по ул. Цветочная, д. 2, ул. Цветочная, д.14, ул.Центральная, д.17, ул. Центральная, д.7 в с. Охтеурье  Нижневартовского района.

Дата: «____» ________ 2012 г.

От кого:

| Адрес |  |
| --- | --- |
| Тел/факс |  |
| Банковские реквизиты |  |
| Расчетный счет |  |
| Корреспондентский счет |  |
| ИНН |  |
| КПП |  |
| БИК |  |
| ОКПО |  |
| Свидетельство о государственной регистрации |  |

Изучив направленный Вами запрос котировок цен, мы нижеподписавшиеся, предлагаем осуществить доставку следующих товаров, работ, услуг на общую сумму  ___________________    руб.

Заявленная в котировочной заявке стоимость не подлежит увеличению в течение всего срока действия Договора.

Место выполнения работ: с.п. Охтеурье Нижневартовского района ХМАО.

Срок выполнения работ: с момента подписания Договора по 31.08.2012 год.

Срок и условия оплаты (размер аванса %) - путем безналичного перечисления денежных средств на расчетный счет, в течение 10 банковских дней с момента получения счета-фактуры по факту выполненных работ.

Руководитель    (ФИО)                                                                                                                             подпись

# Договор 261/12

на  выполнение работ по замене участка тепловодосетей по  ул. Цветочная, д. 2, ул. Цветочная, д.14, ул. Центральная, д.17, ул. Центральная, д.7 в с. Охтеурье  Нижневартовского района.  В рамках «Мероприятий по подготовке объектов жилищно-коммунального хозяйства к работе в осенне-зимний период 2012-2013 годов  муниципального образования Нижневартовский район»

г. Нижневартовск						                               «18»мая 2012г.

Муниципальное унитарное предприятие «Сельское жилищно-коммунальное хозяйство», именуемое в дальнейшем ЗАКАЗЧИК, в лице директора Кувалдина Сергея Леонидовича, действующего на основании Устава,  и __________, именуемое в дальнейшем ПОДРЯДЧИК, в лице _______________, действующего  на основании ___________,  с другой стороны, именуемые в дальнейшем Стороны, на основании Положения о закупке товаров, работ, услуг МУП «СЖКХ» и протокола рассмотрения и оценки котировочных заявок  от «__» мая 2012г. № 13/12, заключили настоящий Договор о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1.ПОДРЯДЧИК в счет стоимости Договора,  выполнит собственными силами и средствами полный комплекс работ: «Замена участка тепловодосетей по ул. Цветочная, д. 2, ул. Цветочная, д.14, ул. Центральная, д.17, ул. Центральная, д.7 в с. Охтеурье  Нижневартовского района.» в рамках «Мероприятий по подготовке объектов жилищно-коммунального хозяйства к работе в осенне-зимний период 2012-2013 годов муниципального образования Нижневартовский район», согласно исходных сметной документации (приложение № 1).

1.2.Все работы, предусмотренные настоящим Договором, выполняются ПОДРЯДЧИКОМ в полном объеме, с качеством и в сроки, оговоренные Договором.

2. СТОИМОСТЬ РАБОТ

2.1.Стоимость работ по настоящему Договору является твердой ценой и составляет   _________ (__________) рубля _____ копеек.

2.2. Цена Договора является фиксированной и не подлежит изменению в сторону увеличения в течение всего периода выполнения Сторонами договорных обязательств.

3. СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ

3.1.Работы по настоящему Договору выполняются ПОДРЯДЧИКОМ с момента подписания настоящего Договора по 31.08.2012г. согласно графика производства работ, являющегося неотъемлемой частью настоящего Договора.

4. ПЛАТЕЖИ И РАСЧЕТЫ

4.1.Оплата за  выполненные объемы работ производится в размере, предусмотренном статьей 2 настоящего договора, путем перечисления денежных средств на расчетный счет ПОДРЯДЧИКА.

4.2.  Оплату выполненных работ ЗАКАЗЧИК производит на основании подписанных и принятых к оплате актов приемки выполненных работ по форме КС-2 и справок стоимости выполненных работ по форме КС-3 (предъявленных ПОДРЯДЧИКОМ в сроки: КС-2  -  не позднее  25 числа  и КС-3  -  не позднее 28 числа отчетного месяца )  в  течение 15 дней с момента их подписания и предоставления счета-фактуры.

4.3.В случае некачественного выполнения работ ЗАКАЗЧИК вправе задержать оплату в размере до 20%  от стоимости работ по настоящему Договору до момента устранения всех замечаний.

5. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА   ПОДРЯДЧИКА.

Для выполнения настоящего Договора ПОДРЯДЧИК:

5.1.Выполнит своими силами и средствами все работы в объеме и сроки, предусмотренные настоящим Договором  и приложениями к нему, и сдаст ЗАКАЗЧИКУ объект  в состоянии, позволяющем сдать его в эксплуатацию.

5.2.В течение 2 (двух) дней с даты подписания Договора назначит ответственного за производством работ по настоящему Договору.

5.3.Поставит на строительную площадку необходимые материалы, изделия, конструкции, комплектующие изделия, а также осуществит их приемку, разгрузку, складирование и подачу для производства работ. ПОДРЯДЧИК отвечает за сохранность указанного в настоящем пункте имущества, на нём лежит ответственность его случайной утраты и случайного повреждения до момента утверждения разрешения на  ввод объекта в эксплуатацию.

5.4.Выполнит своими силами и средствами на территории строительной площадки все временные сооружения, необходимые для хранения материалов и выполнения полного комплекса работ по Договору в объеме, согласованном с ЗАКАЗЧИКОМ.

5.5.Несет ответственность перед ЗАКАЗЧИКОМ за надлежащее исполнение работ по настоящему Договору.

5.6.Имеет право, по согласованию с ЗАКАЗЧИКОМ, отдавать часть работ по настоящему Договору субподрядчикам с предоставлением их лицензий на право производства работ.

5.7.Обеспечит выполнение на строительной площадке необходимых мероприятий по противопожарной защите, технике безопасности, охране окружающей среды, зеленых насаждений и земли во время проведения работ, а также установит освещение.

5.8.Представит ЗАКАЗЧИКУ копию Договора на утилизацию бытового мусора и отходов строительного производства.

5.9.Осуществит охрану строительной площадки.

5.10.Вывезет на свой склад в недельный срок со дня подписания акта о приемке законченного капитальным ремонтом объекта за пределы строительной площадки принадлежащее ему оборудование, строительную технику, транспортные средства, инструменты, приборы, инвентарь, строительные материалы, демонтирует и вывезет, возведенные им, временные здания и сооружения.

5.11.Выполнит в полном объеме все свои обязательства, предусмотренные в последующих статьях настоящего Договора.

5.12.Сдаст законченные работы по акту приемки.

5.13.Для выполнения строительно-монтажных работ, в целях обеспечения занятости населения Нижневартовского района привлечь работников из числа местных жителей. Количество привлекаемых работников 10% от общего количества работающих.

5.14.Подрядчик обязан обеспечить законность деятельности общества, в частности получать необходимые согласования, разрешения в установленном порядке, своевременно производить платежи в бюджеты всех уровней и выплачивать заработную плату работникам организации.

5.15.  Обязан создать обособленное подразделение по месту оборудования стационарных рабочих мест, а также встать на учет в налоговом органе по месту нахождения своего обособленного подразделения в соответствии с требованиям Налогового Кодекса РФ в случае осуществления деятельности вне места его нахождения.

6. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА ЗАКАЗЧИКА.

Для выполнения настоящего договора ЗАКАЗЧИК:

6.1.Осуществит контроль и технический надзор за капитальным ремонтом, объемами, стоимостью и качеством выполняемых ПОДРЯДЧИКОМ работ в соответствии с проектной документацией, строительными нормами и правилами на производство и приемку работ.

6.2.Передаст ПОДРЯДЧИКУ для производства работ утвержденную проектно-сметную документацию.

6.3.Заказчик обязан в течение 2-х дней после подписания Договора передать по акту приема площадку под производство работ.

6.4.ЗАКАЗЧИК назначит на строительной площадке своего представителя, который осуществляет технический надзор и контроль за выполнением работ, а также произведет проверку соответствия используемых ПОДРЯДЧИКОМ материалов и оборудования условиям Договора и проектной документации.

6.5.Уполномоченный ЗАКАЗЧИКОМ представитель имеет право беспрепятственного доступа ко всем видам работ в течение всего периода их выполнения и в любое время производства.

6.6.ПОДРЯДЧИК самостоятельно организует производство работ на объекте по своим планам и графикам, увязанным сроками, указанными в статье 3 настоящего Договора.

6.7.Обеспечение общего порядка на строительной площадке является обязанностью ПОДРЯДЧИКА.

6.8.Временные подсоединения коммуникаций, на период выполнения работ на строительной площадке и вновь построенных коммуникаций в точках подключения осуществляет ПОДРЯДЧИК.

6.9.ПОДРЯДЧИК гарантирует, что качество строительных материалов, оборудования и комплектующих изделий, конструкций и деталей, применяемых для выполнения работ, будет соответствовать спецификациям, указанным в проектной документации, государственным стандартам, техническим условиям, что подтвердит  соответствующими сертификатами, техническими паспортами или другими документами, удостоверяющими их качество.

6.10.ПОДРЯДЧИК письменно информирует  ЗАКАЗЧИКА за три дня до начала приемки отдельных ответственных конструкций и скрытых работ по мере их готовности.

6.11.Готовность принимаемых конструкций и работ подтверждается оформлением ЗАКАЗЧИКОМ и ПОДРЯДЧИКОМ актов промежуточной приемки ответственных конструкций и актов освидетельствования скрытых работ.

6.12.ПОДРЯДЧИК приступает к выполнению последующих работ только после оформления актов согласно п.7.8 настоящего Договора.

6.13.Если закрытие работ выполнено без подтверждения ЗАКАЗЧИКА, или он не был информирован об этом, или информирован с опозданием, то по его требованию ПОДРЯДЧИК обязан за свой счет вскрыть любую часть скрытых работ, согласно указанию ЗАКАЗЧИКА, а затем восстановить её.

6.14.В случае, если ЗАКАЗЧИКОМ будут обнаружены некачественно выполненные работы, то ПОДРЯДЧИК своими силами и без увеличения стоимости работ обязан в согласованный срок переделать эти работы для обеспечения их надлежащего качества.

6.15.Если ПОДРЯДЧИК в кратчайший срок (технически возможный) не исправит некачественно выполненные работы, ЗАКАЗЧИК вправе привлечь других лиц для исправления некачественно выполненных ПОДРЯДЧИКОМ работ. Все расходы, связанные с переделкой таких работ другими лицами, оплачиваются ПОДРЯДЧИКОМ.

6.16.ПОДРЯДЧИК осуществит уборку и содержание строительной площадки и примыкающей к ней уличной полосы, включая участки дорог и тротуаров, вывозку строительного мусора с площадки в период выполнения работ и в места, указанные ЗАКАЗЧИКОМ.

6.17.С момента начала работ и до их завершения ПОДРЯДЧИК ведет журналы производства работ и специальных работ, в которых отражается весь ход производства работ в соответствии с действующими СНиП.

7. ГАРАНТИИ.

7.1.ПОДРЯДЧИК гарантирует:

7.2.Срок гарантии качества выполненных работ, предусмотренных данным  Договором,  устанавливается 5 (пять) лет со дня подписания сторонами   акта о приемке выполненных работ по объекту.

7.3.Если в период гарантийной эксплуатации обнаружатся дефекты, которые не позволят   продолжить нормальную эксплуатацию объекта до их устранения, то гарантийный срок продлевается соответственно на период устранения дефектов. Устранение дефектов осуществляется ПОДРЯДЧИКОМ за свой счет.

8. ПРИЕМКА ЗАКОНЧЕННЫХ

РАБОТ ПО ОБЪЕКТУ.

8.1.Приемка законченных работ по объекту осуществляется после выполнения Сторонами всех обязательств, предусмотренных настоящим Договором. При сдаче объекта в эксплуатацию ПОДРЯДЧИК предъявляет объект органам государственного надзора и получает от них заключение о соответствии законченных работ действующему законодательству, строительным нормам, правилам и стандартам (основание: Градостроительный кодекс РФ от 29.12.2004 №190-ФЗ).

8.2.Приемка объекта производится в течение двух недель с даты получения ЗАКАЗЧИКОМ письменного извещения ПОДРЯДЧИКА о его готовности. 	10.3.ПОДРЯДЧИК передает ЗАКАЗЧИКУ за 10 дней до начала приемки законченных работ по объекту исполнительную документацию в составе и количестве,  определенном ЗАКАЗЧИКОМ.

8.3. Работы по объекту считаются выполненными и принятыми в полном объеме с даты утверждения разрешения на ввод объекта в эксплуатацию.

8.4.ПОДРЯДЧИК после оформления приемки объекта ЗАКАЗЧИКОМ не освобождается от выполнения любого из обязательств, предусмотренных настоящим Договором, которые остались не выполненными или выполненными с ненадлежащим качеством ко времени подписания акта о его приемке. В этом случае к акту прилагается перечень недоделок с указанием сроков их устранения.

9. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ.

9.1.При возникновении форс-мажорных обстоятельств, которые делают полностью или частично невозможным выполнение Договора одной из Сторон, а именно: пожар, стихийное бедствие, военные действия всех видов, замена текущего законодательства и другие возможные обстоятельства непреодолимой силы, не зависящие от Сторон, сроки выполнения обязательств продлеваются на то время, в течение которого действуют эти обстоятельства.

9.2.Если указанные в п. 11.1.  форс-мажорные обстоятельства или их последствия будут длиться более трех месяцев, то Стороны обсудят, какие меры следует принять для продолжения ремонта.

9.3.Если Стороны не смогут договориться в течение двух месяцев, тогда каждая из Сторон вправе потребовать расторжение Договора, причем ни одна из Сторон не может требовать от другой возмещения убытков.

9.4.Сторона, оказавшаяся не в состоянии выполнить свои обязательства по настоящему договору, обязана незамедлительно известить другую Сторону о наступлении или прекращении действия обязательств, препятствующих выполнению ею этих обязательств.

10. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ.

10.1. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть в связи с настоящим Договором, будут разрешаться путем переговоров между сторонами, а так же в претензионном порядке. Срок рассмотрения претензии 10 календарных дней.

10.2. В случае  если споры и разногласия не будут урегулированы путем переговоров и переписки между сторонами, они подлежат разрешению в судебном порядке в соответствии с действующим законодательством РФ.

11. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ.

11.1. Настоящий Договор составлен в письменной форме, в двух оригинальных экземплярах по одному экземпляру для каждой стороны.

12. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА.

12.1.Настоящий Договора вступает в силу с момента подписания его Сторонами и действует, до  полного исполнения Сторонами всех обязательств.

| ЗАКАЗЧИК: МУП «СЖКХ» Юридический адрес: 628602, Россия, ХМАО-Югра,г. Нижневартовск, район Речпорта, ул.23-П Адрес местонахождения: 628602, Россия, ХМАО-Югра,г. Нижневартовск, ул. 60 лет Октября, д.4а/П тел. 25-00-44, факс 25-00-33 р/с 40702810300100003267 ф-л Ханты-Мансийского банка ОАО в г.Нижневартовск, к/с 301 018 109 000 000 007 45 ИНН 862 001 219 1, КПП 860 301 001, БИК 047 169 745 | ПОДРЯДЧИК: |
| --- | --- |

ЗАКАЗЧИК:					           ПОДРЯДЧИК:

Директора МУП «СЖКХ»

_______________С.Л.Кувалдин			                     ______________  Ф.И.О.

МП                                                                                                                    МП