ПАМЯТКА

для владельцев частных жилых домов

Уважаемый абонент!

Для обеспечения Вашего дома тепловой энергией, Вы заключили договор с муниципальным унитарным предприятием «СЖКХ».

Вы должны знать, что система отопления является объектом повышенной опасности, поскольку  отопительные приборы  и трубопроводы  заполнены горячей водой под давлением  от 4 до 6 кгс/см² (в морозные дни температура достигает  до + 90, + 95 градусов). Поэтому, при эксплуатации системы отопления, Вы  и Ваша семья  должны соблюдать требования, установленные «Правилами технической эксплуатации тепловых   энергоустановок».

- Отопительные приборы и системы отопления должны иметь устройства для регулирования теплоотдачи и их отключения;

- К отопительным приборам должен быть обеспечен свободный доступ;

- Запорная арматура должна устанавливаться в местах, доступных для обслуживания и ремонта;

- Трубопроводы, проложенные на улице и в  неотапливаемых  помещениях, оборудуются тепловой изоляцией;

- В зоне прокладки теплотрассы, на расстоянии двух метров с обеих сторон, запрещается строительство объектов, складирование материалов, посадка деревьев и кустарников.

- Удаление воздуха из системы отопления должно производиться  в верхних точках системы через воздухосборники  или из отопительных приборов – через краны системы Маевского;

- Слив воды из системы отопления и использование её в бытовых целях запрещается, поскольку это может стать причиной  остановки котельной!

- В процессе эксплуатации следует:

- осматривать элементы системы отопления не реже 1 раза в неделю;

- периодически удалять воздух из системы отопления;

- очищать поверхность нагревательных приборов от пыли и грязи не реже 1  раза в неделю;

- промывать фильтры (грязевики) по мере их загрязнения;

- проверять 2 раза в месяц закрытием до отказа с последующим открытием  установленные    задвижки и  вентили;

- по окончанию отопительного сезона, система отопления должна быть промыта.

9. При включении в работу системы отопления, строго соблюдать последовательность действий:

- закрыть все устройства, через которые производится слив теплоносителя;

- открыть запорные устройства на обратном трубопроводе для заполнения системы водой;

- удалить воздух из системы отопления;

- открыть запорную арматуру на подающем трубопроводе для обеспечения циркуляции   теплоносителя.

10. При отключении системы отопления:

- закрыть запорные устройства на подающем трубопроводе;

- закрыть запорные устройства на обратном трубопроводе.

11. Выявленные в процессе эксплуатации неисправности устраняются немедленно. Работы  следует производить при отключенных системах.

12. В аварийных ситуациях  и в случае отключения объектов, немедленно информировать об этом Энергоснабжающую организацию (телефоны диспетчерской МУП «СЖКХ» 41 79 07 или 25 00 77);

Все вышеперечисленные обязанности возлагаются на Вас, поскольку Вы являетесь собственником  жилого дома и должны сами  содержать своё имущество, как того требует статья  210 Гражданского Кодекса Российской Федерации.